Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли, сфере подъемных сооружений и вертикального транспорта

Структура оценочных средств

| Наименование квалификации и уровень квалификации: | Машинист |
| --- | --- |
| крана, оснащенного дистанционным управлением, |
| 3 уровень |

(в соответствии с профессиональным стандартом)

| Номер квалификации: | 40.17400.06 |
| --- | --- |

(номер наименования квалификации в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации)

| Профессиональный стандарт: | Машинист крана общего назначения, |
| --- | --- |
| 40.174 |

(наименование профессионального стандарта и код по реестру профессиональных стандартов)

| Вид профессиональной деятельности: | Управление грузоподъемными |
| --- | --- |
| кранами |

(по реестру профессиональных стандартов)

- Спецификация заданий для теоретического этапапрофессионального  экзамена

| Знания, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Знание назначения, устройства, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) (1/0) |
| Критерии работоспособности обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации | Знание критериев работоспособности обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации (1/0) |
| Нормы браковки элементов крановых путей | Знание норм браковки элементов крановых путей (1/0) |
| Границы опасной зоны при работе кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Знание границ опасной зоны при работе кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) (1/0) |
| Техническая и эксплуатационная документация на обслуживаемые краны, оснащенные дистанционным управлением (радиоуправлением) | Знание требований технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые краны, оснащенные дистанционным управлением (радиоуправлением) (1/0) |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Знание порядка действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) (1/0) |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки | Знание устройства грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки (1/0) |
| Виды грузов и способы их строповки | Знание виды грузов и способы их строповки (1/0) |
| Система знаковой и звуковой сигнализации, установленная в организации | Знание системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации (1/0) |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки | Знание порядка хранения и передачи ключ-марки (1/0) |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), возникающих в процессе работы | Знание признаков неисправностей механизмов и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), возникающих в процессе работы (1/0) |
| Основные сведения по организации труда | Знание основных сведений по организации труда |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности | Знание требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности, установленные правилами, нормами, инструкциями, действующими в организации, эксплуатирующей подъемные сооружения. |

- Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена

| Трудовые функции, трудовые действия, умения в соответствии с профессиональным стандартом, на соответствие которым проводится оценка квалификации | Критерии оценки квалификации |
| --- | --- |
| Проверка путем осмотра и опробования аппаратуры системы дистанционного управления, находящейся вне кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Умение проводить осмотр и опробование аппаратуры системы дистанционного управления, находящейся вне кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
| Проверка соответствия съемных грузозахватных приспособлений и тары массе и характеру поднимаемого груза, их исправности и маркировки | Умение проводить проверку соответствия съемных грузозахватных приспособлений и тары массе и характеру поднимаемого груза, их исправности и маркировки |
| Проведение внешнего осмотра металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Умение проводить внешний осмотр металлоконструкций, устройств, механизмов и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
| Проверка наличия и исправности ограждений механизмов, устройств кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), наличия и исправности заземления | Умение проводить проверку исправности ограждений механизмов, устройств кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), наличия и исправности заземления |
| Проведение осмотра крановых путей, троллеев, проверка отсутствия на кранах, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), и подкрановых путях ремонтного персонала и посторонних лиц | Умение проводить осмотр крановых путей, троллеев, проверка отсутствия на кранах, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), и подкрановых путях ремонтного персонала и посторонних лиц |
| Проверка на холостом ходу механизмов, устройств и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) | Умение проводить проверку на холостом ходу механизмов, устройств и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
| Управление механизмами кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), при выполнении монтажных и погрузочно-разгрузочных работ | Умение управлять механизмами кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), при выполнении монтажных и погрузочно-разгрузочных работ |
| Осуществление контроля технического состояния кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), во время работы | Умение осуществлять контроль технического состояния кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), во время работы |
| Определять неисправности в работе кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), в процессе выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ | Умение определять неисправности в работе кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), в процессе выполнения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ |
| Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: |
| а) материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |
| оборудованные плакатами, нормативными документами, канцелярскими |
| принадлежностями. Возможно применение компьютерных средств для |
| проведения тестирования. |

| б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа |
| --- |
| профессионального экзамена: | Учебные классы (аудитории), |
| оборудованные моделями и действующими узлами подъемных сооружений, |
| в том числе грузовыми лебедками, колодочными тормозами и крюковыми |
| обоймами. В наличии должны иметься индивидуальные средства защиты, а |
| также средства измерений и наборы необходимых инструментов. Возможно |
| проведение практического этапа квалификационного экзамена на подъемных |
| сооружениях, находящихся в эксплуатации (согласно договору с заявителем) |
| Кадровое обеспечение оценочных мероприятий: | Член |
| квалификационной комиссии должен иметь стаж работы не менее 5 лет на |
| технических должностях в области эксплуатации, ремонта и обслуживания |
| подъемных сооружений или не менее 3 лет в области подготовки и оценки |
| соответствия (аттестации, сертификации) персонала и специалистов. |
| Дополнительные требования безопасности к проведению оценочных |
| мероприятий: | Перед проведением практического этапа |
| квалификационного экзаменана подъемных сооружениях, находящихся в |
| эксплуатации, соискатель и члены квалификационной комиссии центра |
| оценки квалификации должны пройти целевой инструктаж по охране труда в |
| организации, являющейся владельцем подъемного сооружения (организации, |
| эксплуатирующейподъемное сооружение) |

(сведения о проведении обязательного инструктажа на рабочем месте)

- Вариант тестовых заданий для теоретической части профессионального экзамена:

| № задания | Содержание задания |
| --- | --- |
| Назначение, устройство, принципы действия, предельная грузоподъемность, конструктивные особенности, правила эксплуатации обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
|  | Впишите в ячейки значения, которыми обозначены на чертеже соответствующие индикаторы и органы управления пульта с командоаппаратами системы радиоуправления кранами «РАДУК3-М-Р-У2» Наименование Порядковый № обозначения на схеме Наименование Порядковый № обозначения на схеме Выключатель «Ключ-марка» SA1 Командоаппараты SQ1; SQ2 Тумблер переключения режимов главного или вспомогательного подъемов SA2 Аккумуляторная батарея GB Кнопка пуска и звукового сигнала SB1 Индикатор контроля питания пульта HL Кнопка STOP SB2 Антенна передающая | WA1 Блокировочные кнопки в ручках командоаппаратов SB3; SB4 |
|  | В каком из перечисленных случаев не допускается подъем, опускание, или перемещение груза? 1) перемещение груза, поднятого на 500 мм выше встречающихся на пути предметов; 2) перемещение мелкоштучного груза в специальной таре; 3) подъем (опускание) груза, возле которого находится стропальщик, если груз поднят на высоту более 1000 мм от уровня площадки; 4) опускание груза на подкладки, соответствующей прочности и толщины. |
|  | Какую перегрузку кранов мостового типа не должен допускать ограничитель грузоподъемности? 1) более чем на 10% 2) более чем на 15%; 3) более чем на 25%; 4) более чем на 50%. |
|  | Соотнесите изображения оборудования из колонки I и название оборудования из колонки II Колонка I Колонка II 1. А. Электродвигатель 2 Б. Гирляндный токопровод 3. В. Грейфер 4. Г. Кнопочный пульт управления 5 Д. Электрошкаф 6 Е. Крюковая подвеска 7. Ж. Грузовая тележка 8. З. Ходовое колесо |
| Критерии работоспособности обслуживаемых кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) в соответствии с требованиями руководства (инструкции) по эксплуатации |
|  | Соотнесите рисунки из колонки I и название дефектов канатов из колонки II 1. А. Выдавливание сердечника 2. Б. Местное увеличение диаметра каната 3. В. Перекручивание каната 4. Г. Залом каната 5. Д. Местное уменьшение диаметра каната 6. Е. Выдавливание проволок или расслоения прядей 7. Ж. Корзинообразная деформация 8. З. Перегиб каната 9. И. Раздавливание каната 1. – 2. – 3. – 4. – 5. – 6. – 7. – 8. – 9. – |
|  | Допускается включение каких механизмов крана мостового типа после срабатывания ограничителя грузоподъемности? 1) механизм передвижения моста крана; 2) механизм передвижения тележки; 3) механизм подъема груза на подъем груза; 4) механизм подъема груза на опускание груза; 5) всех механизмов |
| Нормы браковки элементов крановых путей |
|  | Укажите допустимую величину зазора в стыках рельсов кранового пути 1) 9 мм при температуре 0 °C и длине рельса 10,0 м; 2) 6 мм при температуре 0 °C и длине рельса 12,5 м; 3) 10 мм при температуре 20 °C и длине рельса 10,0 м; 4) 15 мм при температуре 20 °C и длине рельса 10,5 м; |
| Границы опасной зоны при работе кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
|  | В каких случаях допускается перемещение кранами мостового типа за пределами границ опасных зон? 1) для обеспечения технологических процессов с ПС; 2) не допускается; 3) при отсутствии работников и третьих лиц под транспортируемым грузом; 4) при применении съемных грузозахватных приспособлений, выдержавших статические испытания. |
| Требования технической и эксплуатационной документации на обслуживаемые краны, оснащенные дистанционным управлением (радиоуправлением) |
|  | С какой перегрузкой должны проводиться динамические испытания крана мостового типа? 1) 5 % максимальной грузоподъемности; 2) 10 % максимальной грузоподъемности; 3)20 % максимальной грузоподъемности; 4) 30 % максимальной грузоподъемности; 5) 50 % максимальной грузоподъемности. |
|  | Какой нагрузкой проводят статические испытания крана мостового типа? 1) равной паспортной грузоподъемности грана; 2) на 10% превышающей паспортную грузоподъемность крана. 3) на 25% превышающей номинальную паспортную грузоподъемность крана; 4) равной паспортной грузоподъемности крана для механизма главного подъема. |
| Порядок действий в случаях возникновения аварий и инцидентов при обслуживании кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением) |
|  | Укажите порядок действий машиниста крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением), в случае отсутствия напряжения в электросети при подвешенном состоянии груза 1) самостоятельно принять меры к спуску груза ручным растормаживанием; 2) выяснить причину отсутствия напряжения в электросети и при необходимости отключить вводной рубильник; 3) должен сделать соответствующую запись в вахтенном журнале и доложить лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами; 4)огородить место под грузом. |
| Назначение и устройство грузозахватных органов, стальных канатов, съемных грузозахватных приспособлений и тары, нормы их браковки |
|  | Укажите при каких повреждениях стальной канат подлежит браковке: 1) разрыв одной пряди; 2) обрыв одной пряди не влияет на стальной канат, так как он имеет 6-ти кратный запас прочности; 3) повреждение защитного лакокрасочного покрытия; 4) внутренний износ сердечника. |
| Виды грузов и способы их строповки |
|  | На каких рисунках показаны неправильные (ненадежные) способы строповки монтируемого оборудования или конструкций? 1) рис. 1, рис. 4, рис. 5 2) рис. 1, рис. 3, рис. 5 3) рис. 2, рис. 4, рис. 6 4) рис. 2, рис. 3, рис. 6 |
| Системы знаковой и звуковой сигнализации, установленной в организации |
|  | Какую из перечисленных операций обозначает сигнал, подаваемый следующим образом: резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз? 1) осторожно; 2) стоп; 3) передвинуть кран; 4) окончание работ. |
| Порядок хранения и передачи ключ-марки |
|  | Где находится ключ-марка? 1) передается сменщику или сдается мастеру для хранения на стенде с отметкой в журнале о выдачи «ключа-марки»; 2) забирается машинистом с собой; 3) прячется в надежном месте. |
| Признаки неисправностей механизмов и приборов кранов, оснащенных дистанционным управлением (радиоуправлением), возникающих в процессе работы |
|  | При каких неисправностях механизмов и приборов краны, оснащенные дистанционным управлением (радиоуправлением), не допускаются к работе? 1) износ зева крюка более 10% от первоначальной высоты вертикального сечения крюка; 2) наличие неравномерных шумов в механизме передвижения при реверсах; 3) наличие неравномерных стуков в механизме подъема при реверсах; 4) верно все перечисленное. |
| Основные сведения по организации труда |
|  | Кому разрешается выполнять зацепку груза на крюк крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением), без предварительной обвязки? 1) мастеру цеха; 2) подсобному рабочему цеха, прошедшему инструктаж по охране труда на рабочем месте; 3) персоналу основных рабочих профессий, прошедшему проверку навыков по зацепке грузов и инструктаж на рабочем месте. 4) стропальщику; |
| Требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности |
|  | На какое напряжение должна быть переносная лампа, применяемая крановщиком при осмотре крана? 1) не выше 12 В; 2) не выше 24 В; 3) не выше 36 В; 4) не выше 42 В; 5) не выше 110 В; |
|  | В какой последовательности следует действовать, если у пострадавшего, лежащего на спине, нет сознания, но есть пульс на сонной артерии? 1) придать пострадавшему удобное положение, подложив под его голову подушку, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь; 2) вызвать скорую помощь и не трогать его до прибытия медицинских работников; 3) повернуть пострадавшего на живот, очистить ротовую полость, вызвать скорую помощь, приложить холод к голове; 4) приступить к реанимации и вызвать скорую помощь; |
|  | Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре? 1) только с помощью подачи звуковых или световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей; 2) только с помощью трансляции специально разработанных текстов о необходимости эвакуации и путях эвакуации; 3) только с помощью включения эвакуационного (аварийного) освещения; 4) любым из перечисленных способов или их комбинацией |

Критерии оценки квалификации (ключи к тестовым заданиям), правила обработки результатов теоретической части профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практической   части

| профессионального экзамена: | Теоретический экзамен состоит из одного |
| --- | --- |
| билета, в котором 20 тестовых вопросов. Правильность ответов оценивается |
| дихотомически (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов). Теоретическая часть |
| экзамена считается сданной, в случае, если соискатель продемонстрировал |
| знания и умения, содержащиеся в положениях профессионального стандарта |
| и набрал не менее чем 16 баллов. |

- Вариант заданий для практической части профессионального экзамена:

| Задания практического этапа профессионального экзамена |
| --- |
| Задания: | Практическое задание № 1 Проведение внешнего осмотра в доступных местах металлоконструкций крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением), сварные, заклепочные и болтовые соединения Критерии оценки: Полнота и точность проведения работ (максимальный балл) 30 баллов/ 100% Снижение за: а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 3 балла. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов. Подсчёт результатов: Отсутствие навыков проведения внешнего осмотра или нарушение требований по охране труда при выполнении задания 0 баллов/% Практическое задание № 2 Проверка наличия и исправности ограждений механизмов и электрооборудования крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением) Критерии оценки: Полнота и точность проведения работ (максимальный балл) 30 баллов/ 100% Снижение за: а) Неправильный подбор необходимого слесарного инструмента, измерительных средств и средств индивидуальной защиты – минус 5 баллов. б) Неверные действия, нарушения последовательности проводимых работ – минус 10 баллов. Подсчёт результатов: Отсутствие навыков проведения проверочных работ или нарушение требований по охране труда при выполнении задания 0 баллов/% 3. Практическое задание № 3 Управление механизмами крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением), при выполнении работ по погрузке, разгрузке, перемещению грузов Критерии оценки: Технически грамотное управление краном (максимальный балл) 40баллов/ 100% Снижение за: а) нарушение последовательности проводимых работ – минус 10 баллов. б) неправильные и неуверенные действия – минус 15 баллов. Подсчёт результатов: Отсутствие навыков управления механизмами крана, оснащенного дистанционным управлением (радиоуправлением) 0 баллов/% |

| Критерии оценки: | Практическая часть экзамена состоит из 3-х заданий: |
| --- | --- |
| 3 практических работ. В каждом задании проверяются все указанные для |
| профессиональной квалификации трудовые функции. Оценки выставляются |
| по ходу выполнения задания (1 и 2 задания – по 30 балльной системе, 3 задание – по 40-балльной системе). Максимальная сумма весов оцениваемых |
| субкритериев может составить 100 баллов. |
| Практическая часть экзамена считается сданной, в случае, если соискатель |
| продемонстрировал знания и умения, содержащиеся в положениях |
| профессионального стандарта, и набрал не менее чем 80 баллов. |

- Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия  решения     о      соответствии      квалификации     соискателя       положениям

| профессионального стандарта и квалификационным требованиям: | Общее |
| --- | --- |
| подведение итогов должно пройти в течение 2-х часов после выполнения |
| практической части экзамена. |

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям профессионального стандарта или     квалификационным    требованиям       по

| квалификации: | Машинист крана, оснащенного дистанционным |
| --- | --- |
| управлением, 3 уровень |

(наименование квалификации)

| принимается | при общей сумме весов оцениваемых субкритериев не менее |
| --- | --- |
| 96 баллов |

(указывается, при каких результатах выполнения задания профессиональный экзамен считается пройденным положительно)